## Приложение N 1

к Правилам перевозок

железнодорожным транспортом грузов

в универсальных контейнерах

СХЕМА МАРКИРОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

### Крупнотоннажные контейнеры:

Первая строка: ХХХХ    ХХХХХХ     X          (всего 11 знаков)

----    ------     -

││       │        │

││       │        │

└┼───────┼────────┼───────── код владельца:

│       │        │          три прописные буквы

│       │        │          латинского алфавита

│       │        │

│       │        │

└───────┼────────┼───────── латинская буква U -

│        │          идентификатор

│        │          грузовых контейнеров

│        │

│        │

└────────┼───────── серийный номер

│          контейнера:

│          шесть арабских цифр

│

│

└───────── контрольное число:

одна арабская цифра

Вторая строка:          XX         XX        (всего 4 знака)

--         --

│          │

└──────────┼─────── код размера

│        контейнера <*>

│

│

└─────── код типа контейнера

<**>

--------------------------------

<*> Первый цифровой или буквенный символ обозначает длину контейнера: 1 - 10 футов; 2 - 20 футов; 3 - 30 футов; 4 - 40 футов и др.; второй цифровой или буквенный символ обозначает ширину или высоту контейнера.

<**> Первый буквенный символ обозначает тип контейнера; второй цифровой символ обозначает основные характеристики данного типа контейнера.

### Среднетоннажные контейнеры:

Первая строка:       X     ХХХХХХХ     X       (всего 9 знаков)

-     -------     -

│        │        │

└────────┼────────┼────── код максимальной

│        │       массы брутто

│        │       контейнера

│        │

│        │

└────────┼────── серийный номер

│       контейнера:

│       семь арабских цифр

│

│

└────── контрольное число:

одна арабская цифра

Вторая строка:            XXX        XX        (всего 5 знаков)

---        --

│          │

└──────────┼─────── код страны:

│        три арабские цифры

│

│

└─────── код типа

контейнера:

две арабские цифры